## Slide 1
思考： 能否仅根据右图视图加工？
Notes: 答：不行。形体的视图只能表达其形状和结构关系，不能表示形体各结构块的真实大小和相对位置，必须由尺寸来确定。

## Slide 2
任务一：绘制三视图并标注尺寸
任务三：识读其他技术图样
常见的技术图样
任务二：绘制简单形体的正等轴测图

## Slide 3: 一个视图
不能唯一确定物体的形状
一、绘制三视图

## Slide 4: 两个视图
也不能唯一确定物体的形状

## Slide 5
正投影和三视图
通常一个模型需要投影三次才能完整表达其结构形状。能够正确反映物体长、宽、高尺寸的正投影工程图（主视图，俯视图，左视图三个基本视图）为三视图。

## Slide 6
主视图
主视图
俯视图
左视图
正面
从上面看
从正面看
从左面看
高
长
宽
宽
左视图
侧面
水平面
俯视图
三视图的形成及投影规律
三视图间的对应关系
长对正、高平齐、宽相等
三视图的投影规律：

## Slide 7: 绘图铅笔
锥状H型铅笔
画底图、细实线
铲形的B型铅笔
画粗实线
b约为0.7 mm

## Slide 8
X
Y
有几种图线？

## Slide 9
1、图线的种类和应用
图线及其画法
粗实线 可见的轮廓线
虚 线 不可见看的轮廓线
细实线 尺寸线、尺寸界线、引出线
点划线 中心线、对称线、轴线
笔：粗实线 铲形笔； 其余 锥形笔

## Slide 10
可见轮廓线
图线名称： 粗实线
图线用途： 可见轮廓线

## Slide 11
剖面线
图线名称：细实线
图线用途：尺寸线及尺寸界线、剖面线、引出线
尺寸界线
尺寸线

## Slide 12
不可见轮廓线
图线名称：虚线
图线用途：不可见轮廓线

## Slide 13
轴线
图线名称：细点划线
图线用途：轴线
对称中心线
点划线首末两端应是线段，不能是点。
对称中心线

## Slide 14
画法说明
1、同一张图样中，同类图线的宽度应基本一致。
2、虚线、点划线相交时，应使两小段相交。
3、两直线相交处要避免间隙或线段出界。

## Slide 15
画房屋三视图步骤：
X
Y

## Slide 16
P110：马上行动

## Slide 17
任务三：识读其他技术图样
剖视图:假想采用剖切平面的方法剖开物体，将观察者与剖切面之间的部分移去，将其余部分向投影面投影所得的图形。
1.采用剖视图后，应省略不必要的虚线。
2.由于剖切平面是假想的，因此在一个视图上取剖视，并不影响其它视图的投影。
3.剖面需按规定画出与物体材料相应的剖面符号，金属材料的剖面符号为与水平线成45°角的一组平行细实线。

## Slide 18
机械加工图
机械加工图是机械加工主要依据，与零件图类似。机械加工图由视图（基本视图、辅助视图）、尺寸标注、标题栏和技术要求组成。基本视图:三视图或者其中某一个或两个视图。辅助视图:为了能更加完整地表达物体内部或某一局部的位置的形状，经常采用剖视图和局部放大图。标题栏:一般要标注零件名称、设计单位、设计者、设计日期、图纸比例、零件所用材料等。

## Slide 19
零件图与装配图
一般情况下，产品是由若干零件装配而成的。零件图和装配图是生产中的重要技术文件，零件图表示零件的结构形状、尺寸大小和技术要求，并根据它加工制造零件，与机械加工图类似;装配图表示机器或部件的工作原理、基本结构、装配关系和技术要求。

## Slide 20
5.下图符合机械加工图的是（ ）
A B C D
马上行动
C

## Slide 21
电子电路图
电子电路图是指用图形符号和线段组成的电子工程用的略图。包括电路原理图、接线图和逻辑图。
识读电路图，首先，要认识电路图中的元器件符号，知道它代表的元器件； 其次，弄清元器件符号相互之间的连接方式； 最后，确定信号是如何流通的。

## Slide 22
6.阅读右面的电路图
①说明电路中有哪些元器件。
②根据元器件符号间的连接，判断信号流向，并说明该电路可以实现什么样的功能？
电容，电阻，三极管
信号放大的功能
马上行动

## Slide 23
1. 学会标注尺寸***
三视图绘制好后要标注尺寸。视图及尺寸标注是识图和设计的关键，落实立德树人根本任务，提高学生图样表达能力，培养学生认真严谨的风格；也是通用技术必考的内容之一，往年学生失分较多的考点，要求大家一定要认真，细致，规范，多学多练。
2.识读剖视图、机械加工图和电子电路图。
剖视图、机械加工图、线路图等的识读必须从其标注、符号的识读开始。
课堂小结

## Slide 24
7.判断题（对的打“√”，错的“×”）
①尺寸标注时，表示直径的符号是d，表示半径的符号是r。（ ）
②在技术图样上标注尺寸，不注写单位时，默认以厘米（cm）为单位。（ ）
提升练习
×
×

## Slide 25
8.含尺寸标注的作图题：如右图所示，这是一个带凹槽的长方体，长为20mm，宽为6mm，高为9mm，凹槽的半径为3.5mm。
（1）补充完成左视图和俯视图。
（2）标注相应的尺寸。
作图题

## Slide 26
单选题
9.下图尺寸标注错误与漏标的有（）处。 A.3 B.4 C.5 D.6
B
错误：2处:40的字头、 20的尺寸线
漏标：圆心定位2处
漏标：圆心定位

## Slide 27
10.以下哪个是剖视图 ( )
A B C D
C

## Slide 28
11.如图所示的尺寸标注中，不正确的标注共有( )
A．2处 B．3处
C．4处 D．5处
C
错误：4处:40的字头、30应标注在尺寸线上方，28应标注在尺寸线左方，整圆要标直径符号

## Slide 29
D
12下图尺寸标注错误和漏标的有（）处
A.4 B.5 C.6 D.7
错误：2处:宽度18标重，整圆要标直径符号
漏标：5处，圆心定位2处，底部凹进去3处

## Slide 30
13.图中漏标的尺寸共有( )
A．1处 B．2处 C．3处 D．4处
【解析】本题尺寸共有3处漏标，分别是：圆心的定位尺寸缺右边距，左端凹槽缺厚度和深度。因此选C.
C

## Slide 31
14.小王同学加工该零件时，发现尺寸标注不全，漏标的尺寸有( )
A．1处 B．2处 C．3处 D．4处
C
分别是：圆心的定位尺寸缺圆心至底边距，左端高、左端至斜边底的距离。因此选C.

## Slide 32
15.图中错标的尺寸共有( )
A．5处 B．6处 C．7处 D．8处
B
分别是：90重复标，
60与15、45标重
数字60不能被尺寸线穿过
R22尺寸线不对
俯视图的60字头不对
60与20的尺寸线交叉

## Slide 33
图中多标的尺寸有（ ）
A．1 处 B．2 处 C．3 处 D．4 处
D
分别是：俯视图直径18标注，主视图角度20及30和5，因此选,D.